## Slide 1: Протоколы прикладного уровня. Передача мультимедийной информации
Компьютерные сети и протоколы

## Slide 2: RTP – Realtime Transport protocol
Уплотнение нескольких потоков в один UDP поток
Потеря пакетов обрабатывается приложением
Метки времени, важны только интервалы между метками
Необходима передача информации о типе кодирования

## Slide 3: Буферизация на приемнике
Воспроизведение с задержкой
Вариацию задержки необходимо учитывать

## Slide 4: Потоковая передача аудио и видео
Передача несжатого голоса (8-bit PCM) требует 64 Кбит/с, при этом традиционная телефония весьма дорога
Передача видео требует значительных ресурсов канала
Большая часть контента в Интернет -- видео

## Slide 5: Цифровой звук
8kHz частота дискретизации
256 уровней сигнала на один отсчет
64 кбит/с требуемая пропускная способность
Использование нелинейной шкалы дискретизации
Использование сжатия звука
Наличие кодера и декодера
Возможно сжатие с потерями, так без них
Кодирование речи и аудио решается различными способами
Способы кодирования аудио:
Кодирование формы сигналов (использование преобразования Фурье и передача спектра сигнала без имкажений)
Перцепционное кодирование (MP3, AAC)

## Slide 6: Маскирование звуков
Частотное маскирование
  Громкие звуки одних частот могут подавлять звуки на других близких частотах
Временное маскирование
  Вызвано динамическим коэффициентом усиления человеческого уха

## Slide 7: Алгоритм кодирования аудио
Замеры амплитуды сигнала с частотой от 8 до 96 КГц по одному или двум каналам (стерео)
Сжатие последовательности отсчетов
Выделение маскирующих и маскируемых частот
Наибольшее количество бит выделяется немаскированным частотам с наибольшей спектральной плотностью
Кодирование последовательностей бит кодом Хаффмана (частым последовательностям выделяется меньше бит, редким – меньше)

## Slide 8: Цифровое видео
В отличие от уха, сетчатка глаза менее «динамична»: изображение сохраняется в течение нескольких миллисекунд
Смена неподвижных изображений с частотой более 50 Гц глазу незаметна
Изображение представляется в виде набора пикселов (1 бит – черно-белое изображение, 8 бит – оттенки серого, 24 бит – 16 млн цветов, RGB)
Кодирование видео
  NTSC (25 Гц), PAL (29.97 Гц), SECAM (25 Гц)

## Slide 9: Развертка видео-сигнала
Передача четных и нечетных рядов развертки
Сложности передачи динамического изображения
Видео, не использующее чередование – прогрессивное
HDTV – 1280х720 пикселей
Современные кодеки способны адаптировать разрешение видеосигнала

## Slide 10: Сжатие видео
Несжатое цветное (24 бит/пиксель) видео 640х480@30 требует более 200 Мбит/с
Видео – последовательность изображений, потому основную роль при сжатие видео играет именно сжатие изображений

## Slide 11: Стандарт JPEG(Joint Photographic Expert Group) ISO 10918
JPEG предлагает 4 алгоритма, рассматривается один из них – последовательный метод с частичной потерей информации
Особенность глаза состоит в большей восприимчивости к яркости, нежели к цвету
Пиксель описывается яркостью и двумя хроматическими компонентами
Для строятся отдельные матрицы
В матрицах блоки по 4 соседних пикселя усредняются и сводятся в один. Общий объем данных сокращается вдвое

## Slide 12: Стандарт JPEG – ДКП
Каждая матрица разделяется на блоки , из каждого эл-та вычитается 128
Применение ДКП (дискретного косинусного преобразования)
  ДКП(0,0) – среднее значение блока
  ДКП(I,j) – пространственные частоты
  Коэффициенты быстро убывают

## Slide 13: Стандарт JPEG – квантование
Стирание наименее важных коэффициентов ДКП
Процедура квантования в соответствии с таблицей
  Деление каждого элемента на коэффициент из таблицы квантования
ДКП-коэффициенты |  |  |  |  |  |  | 
150 | 80 | 40 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0
92 | 75 | 36 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0
52 | 38 | 26 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0
12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Квантованные коэффициенты |  |  |  |  |  |  | 
150 | 80 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
92 | 75 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | 19 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица квантования |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 32 | 64
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 64
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64

## Slide 14: JPEG – вычисление разностей и кодирование
Для элемента (0,0) кодируется разность с предыдущим блоком
64 элемента линеаризуются «по диагонали» и ко всему массиву применяется групповое кодирование
Хвостовая последовательность нулей отрезается
Применение кода Хаффмана к последовательности

## Slide 15: JPEG Summary

## Slide 16: MPEG (Motion Picture Experts Group)
MPEG-1 (включая MP3) – опубликован в 1993 году. Требование: качество видео, аналогичное видеомагнитофону, должно быть обеспечено при канальной скорости 1МБит/с
MPEG-2 – выпущен в 1996 году. Сжатие видео в качестве телетрансляции. Базовый стандарт для DVD-видео и для DVB.
MPEG-4 – 199 год. Два стандарта видео
  H.264. Вдвое более жесткие требования к пропускной способности при том же качестве видео.
  Объектная модель видео

## Slide 17: MPEG-4
Использование двух видов избыточности: пространственной и временной
  Пространственная используется в JPEG
  Временная состоит в «похожести» большинства соседних кадров
Group-of-Pictures
  Intracoded: самодостаточные изображения (JPEG)
    Необходимы при появлении новых пользователей и для восстановления синхронизации
  Predictive: поблочная разница с предыдущим кадром
    Кодирование макроблоков
    Поиск совпадающих макроблоков на последующих изображениях
    Для кодирования достчтоно буферизовать только предыдущие кадры
    Компромисс между скорость кодирования и эффективностью сжатия
  Bidirectional: поблочная разница с предыдущим и последующим кадром
    Для декодирования необходимо знать и предыдущий, и последующий кадры
  Пример схемы кадров:

## Slide 18: Потоковая передача сохраненных медиафайлов (RTSP)
Запрос метафайла
  Название
  Характеристики кодера
При получении метафайла запрос передается проигрывателю
Запускается RTP соединение
Управление интерфейсом пользователя
Обработка ошибок передачи (UDP, а не TCP!)
Распаковка сжатых данных
Устранение джиттера

## Slide 19: RTSP – FEC & Interleaving
FEC: на 4 пакета приходится 5-й с проверкой четности. Зная номер потерянного пакета, проверка на четность исправляет ошибки (не зная номера потерянного блока – возможно лишь обнаружение)
Interleaving

## Slide 20: RTSP – summary
Время декодирования в любом случае возрастает
FEC требует дополнительной пропускной способности, interleaving – нет
При сжатом аудио для успешной работы перемежителя необходимо установить границы кадров
Сжатие должно учитывать возможные потери (необходимость I-кадров)
Исправление джиттера с помощью буферизации
  При заполнении буфера более, чем верхний предел, возможна приостановка
  Потери и задержка в буфере взаимно-трансформируемы

## Slide 21: Передача медиа в реальном времени (IPTV)
Как правило, необходим буфер большего размера: отправка происходит со скоростью воспроизведения → буфер должен компенсировать любые возможные задержки (до 15 с)
Необходимость использования групповой адресации + необходимость использования FEC
  Чаще используется TCP ввиду ограничений распространения multicast в различных подсетях

## Slide 22: Конференции в реальном времени и IP-телефония
Использование как оконечными устройствами, так и при междугородних звонках
Коммутаторы IP существенно дешевле
Предельное время доставки – не более 200 мс, только UDP
Необходимо привлекать механизмы QoS сетевого уровня
Задержка формируется из:
  Формирование сэмплов
  Формирования пакетов из сэмплов
  Передаче пакетов по сети
  Разбор пакетов на сэмплы и джиттер-буфер

## Slide 23: H.323
H.245 – договоренность о режиме сжатия
Q.931 – установление и разрыв соединения, тональный вызов, генерация гудков и звонков, …
H.225 – ведение переговоров с gatekeeper (управление группой локальных узлов)

## Slide 24: H.323

## Slide 25: SIP
Текстовый протокол
Существенно меньшего размера спецификация
Поддержка поиска вызываемого абонента

## Slide 26: SIP v.s. H.323
Аспект | H.323 | SIP
Разработчик | ITU | IETF
Совместимость с PTSN | Полностью | В большей мере
Совместимость с Интернетом | В итоге да… | да
Архитектура | Монолитная | Модульная
Завершенность | Полный стек | Только уст. сессии
Переговоры относительно параметров | Ведутся обеими сторонами | 
Сигналы при вызове | Q.931 over TCP | SIP over TCP/UDP
Формат сообщений | Бинарный | ASCII
Передача мультимедийных данных | RTP/RTCP | 
Многосторонняя связь | да | 
Мультимедийные конференции | Да | Нет
Адресация | URL или номер | URL
Разрыв связи | Явный, разрыв TCP | Явный, тайм-аут
Обмен сообщениями | Нет | Да
Шифрование данных | Да | 
Описание стандарта | 1400 страниц | 250 страниц
Реализация | Громоздкая | Посредственная
Статус | Распространен | Хорошая альтернатива